СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЯТНИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

16 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

28 октября 2016 г.                       с. Пятницкое                                     № 52-cc

О проекте Решения «О внесении изменений  в  Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации»

В соответствии  с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Пятницкий сельсовет, рассмотрев проект изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации, учитывая результаты  публичных слушаний по проекту изменений  в Правила землепользования и застройки сельского поселения, Совет депутатов сельского поселения Пятницкий сельсовет РЕШИЛ:

1. Принять прилагаемое Решение «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации» (прилагаются).

2. Направить вышеуказанный нормативный правовой акт главе сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области Российской Федерации для подписания и обнародования.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Совета депутатов

сельского поселения Пятницкий сельсовет

Измалковского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации			      А.Н. Анисимов

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПЯТНИЦКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ИЗМАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации

Принято решением Совета депутатов

сельского поселения Пятницкий сельсовет

Измалковского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации

от 28 октября 2016 г. № 52-сс

Статья 1.

Внести в Правила землепользования и застройки сельского поселения Пятницкий сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов сельского поселения Пятницкий сельсовет от 20.12.2012 № 108-сс/IV (в ред. решения от  17.12.2015 № 14-сс) следующие изменения:

Главу V. «Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты» изложить в новой редакции:

«Глава V. Карты градостроительного зонирования. Градостроительные регламенты.

Статья 25. Порядок установления территориальных зон.

- В соответствии со ст. 34 Градостроительного кодекса РФ  при подготовке правил землепользования и застройки, границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, (за исключением случая, установленного ч. 6 ст. 18 ГК РФ) определенных генеральным планом поселения и схемой территориального планирования территории муниципального района;

- видов территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территорий;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенных на смежных земельных участках.

- Границы территориальных зон могут устанавливаться по:

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границам населенных пунктов в пределах муниципальных образований;

- границам муниципальных образований;

- естественным границам природных объектов;

- иным обоснованным границам.

- Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий  объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством РФ, могут не совпадать с границами территориальных зон.

Статья 26. Порядок применения градостроительных регламентов.

Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, а также всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- Действие градостроительного регламента распространяется в равной мере на все земельные участки и объекты капитального строительства, расположенные в пределах границ территориальной зоны, обозначенной на карте градостроительного зонирования.

- Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством РФ об охране объектов культурного наследия;

- в границах территорий общего пользования (площадей, улиц проездов, скверов, автомобильных дорог, набережных, закрытых водоёмов и других подобных территорий);

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами;

- предоставленные для добычи полезных ископаемых.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется, определяется уполномоченными федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными органами исполнительной власти Липецкой   области или уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

- Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешённого использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- Реконструкция указанных в части 5 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения их несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительным регламентом.

- В случае, если использование указанных в части 5 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствии с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Структурно правила землепользования и застройки муниципальных образований включают в себя:

- порядок их применения и внесения изменений в правила;

- карту градостроительного зонирования;

- градостроительные регламенты.

Статья 27. Карты градостроительного зонирования территории.

В ходе градостроительного зонирования в соответствии  со статьей 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, устанавливаются следующие территориальные зоны: жилые, общественно-деловые, производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, зоны рекреационного назначения, зоны специального назначения. Органы местного самоуправления муниципальных образований могут вводить и иные виды территориальных зон.

Зоны на указанных картах перекрывают всю территорию муниципального образования. Границы территориальных зон должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне. Формирование одного земельного участка из нескольких земельных участков, расположенных в различных территориальных зонах, не допускается.

Состав карт:

      - Карта градостроительного зонирования территории сельского поселения Пятницкий сельсовет  Измалковского  района Липецкой   области, М 1: 10 000;

      - Карта градостроительного зонирования территории с. Пятницкое сельского поселения Пятницкий сельсовет  Измалковского  района Липецкой   области, М 1: 5 000;

      - Карта зон с особыми условиями использования территорий сельского поселения Пятницкий сельсовет Измалковского района Липецкой области.

На картах градостроительного зонирования территории сельского поселения Пятницкий сельсовет  показаны объекты с особыми условиями использования территорий и указаны размеры санитарно-защитных и охранных зон вокруг них, в соответствии с санитарной классификацией:

- объекты сельскохозяйственного назначения с СЗЗ – 50-300 м;

- склад ГСМ с СЗЗ – 100 м;

- промышленность (карьер) с СЗЗ – 100 м;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га с СЗЗ – 100 м;

- газораспределительная станция (ГРС) с СЗЗ – 150 м;

- магистральный газопровод с СЗЗ – 250 м; с ОЗ – 25м;

- межпоселковый газопровод с ОЗ от 2 м – 10 м;

- линии электропередач с ОЗ – 10 м, 15 м, 25 м;

- кабель связи с ОЗ – 2 м;

- автодороги с придорожной полосой  – 50 м;

- водозабор из скважин с ЗСО – 30 м;

- водоохранная зона водных объектов– 200 м;

- памятники истории с ОЗ – 50 м;

в сельском поселении Пятницкий сельсовет установлены градостроительные регламенты для всех видов зон, где прописаны основные и вспомогательные виды разрешенного использования недвижимости, а также условно разрешенные виды использования.

Перечень территориальных зон на территории

##### сельского поселения Пятницкий сельсовет

| Кодовые обозначения территориальных зон | Наименование территориальных зон |
| --- | --- |
| ЖЗ | Жилая зона |
| ЖЗ | зона застройки индивидуальными жилыми домами |
| ОДЗ | ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВая ЗОНа |
| ОДЗ | зона общественно-деловой застройки существующая/планируемая |
| ПР | Производственная зона |
| ПР | зона промышленности (карьер) IV класса вредности |
| ИТ | зона ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРы |
| ИТ-1 | зона инженерной инфраструктуры |
| ИТ-2 | зона транспортной инфраструктуры |
| СХ | Зонасельскохозяйственного использования |
| СХ-1 | зона сельскохозяйственных угодий |
| СХ-2 | зона объектов сельскохозяйственного назначения |
| ЗР | ЗОНА РЕКРЕАЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| ЗР-1 | зеленые зоны |
| ЗР-2 | зона отдыха населения |
| СП | Зона специального назначения |
| СП | зона кладбищ |

Статья 28.  Градостроительный регламент. Жилая зона.

ЖЗ. Зона застройки индивидуальными жилыми домами

Зона застройки индивидуальными жилыми домами  выделена для обеспечения правовых условий формирования жилых районов из жилых домов усадебного и коттеджного типа, с низкой плотностью застройки, с минимальным разрешенным набором услуг местного значения.

Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в зоне ЖЗ:

| Основные виды разрешенного использования | Вспомогательные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
| индивидуальные жилые дома; жилые дома коттеджного типа; малоэтажные многоквартирные жилые дома; блокированные жилые дома; личное подсобное хозяйство; детские дошкольные учреждения; пункты оказания первой медицинской помощи; амбулаторно – поликлинические учреждения; школы общеобразовательные; клубы многоцелевого назначения, спортзалы; торговые павильоны; магазины товаров первой необходимости площадью не более 150 кв.м.; объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.). | ■ отдельно стоящие гаражи или встроенные в жилые дома гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля, открытые автостоянки; ■ дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани); ■ сады, огороды, палисадники, оранжереи; ■ индивидуальные резервуары для хранения воды, скважины для забора воды, индивидуальные колодцы; ■ надворные туалеты, фильтрующие колодцы и септики; ■ общественные туалеты; ■ детские площадки, площадки для игр и занятия спортом; ■ хозяйственные постройки для содержания домашнего скота и птицы; ■ площадки для твердых бытовых отходов. |
| Условно разрешенные виды использования |
| гостиницы, гостевые дома; объекты социальной защиты (дома для престарелых); предприятия общественного питания, кафе, закусочные; антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; парковки перед объектами обслуживающих и коммерческих видов использования; оборудование пожарной охраны (гидранты, резервуары); культовые объекты; аптеки фельдшерско-акушерские пункты отделения связи; спортплощадки; опорные пункты правопорядка; памятники и памятные знаки. |

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Параметры застройки для индивидуальных жилых домов, жилых домов коттеджного типа:

Минимальные размеры земельных участков – 0,04 га, максимальные

размеры земельных участков – 0,25 га (для образуемых земельных участков);

Предельное количество этажей для основных строений – 3 этажа;

Предельное количество этажей для вспомогательных строений – 2 этажа;

Максимальный процент застройки - 60%;

Минимальный отступ от границ земельного участка - 3 метра.

Параметры застройки для блокированных жилых домов:

Минимальные размеры земельных участков – 600 кв.м., максимальные размеры земельных участков – 0,25 га (для образуемых земельных участков)

Максимальный процент застройки - 60% от площади земельного участка.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1,5 м.

Предельное количество этажей – 3 этажа.

Максимальная высота – 16 м.

Параметры застройки для многоквартирных жилых домов:

Минимальные размеры земельных участков – 600 кв.м., максимальные размеры земельных участков – 0,25 га (для образуемых земельных участков)

Максимальный процент застройки - не более 60% от площади земельного участка.

Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта-1,5 м.

Предельное количество этажей – 5 этажей.

Максимальная высота - 23,5 м.

Параметры застройки для вспомогательных видов:

Предельное количество этажей – 2 этажа.

Максимальная высота – 12м.

Параметры застройки для ведения личного подсобного хозяйства и огородничества:

Минимальные размеры земельных участков – 0,03 га, максимальные

размеры земельных участков – 0,25 га (для образуемых земельных участков);

Параметры застройки для нежилых зданий:

Минимальные размеры земельных участков – 400 кв.м., максимальные размеры земельных участков - 0,2 га (для образуемых земельных участков);

Предельное количество этажей - 2 этажа;

Максимальный процент застройки - 80%;

Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.

Параметры застройки для общественных зданий:

1. Минимальные размеры земельных участков – 600 кв.м.

2. Максимальный процент застройки – 70%

3. Максимальная высота – 14 м.

4. Предельное количество этажей – 3 этажа.

5. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 1 м (передняя сторона – 5 м).

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

Минимальная площадь земельного участка - 4 кв.м. (для образуемых земельных участков)

Максимальная высота объектов - 80 м.;

Максимальный процент застройки - 80%;

Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.

Предельные размеры земельных участков, находящихся в фактическом пользовании не подлежат установлению.

Ограничения и особенности использования земельных участков и объектов капитального строительства участков в зоне ЖЗ:

| № п/п | Вид ограничения |
| --- | --- |
| 1. | Линия застройки должна быть четко выражена, при этом ширина земельных участков («палисадников») от фасада зданий должна быть одинаковой. |
| 2. | Границы земельных участков должны отстоять от красных линий не менее чем на 3 метра. При этом границы земельных участков могут выходить за красные линии (за исключением красных линий улиц и проездов) для обеспечения отступа от стен жилых домов не менее 1,5 метров и от стен нежилых зданий (строений, сооружений) не менее 1,0 метра. Указанные нормы применяются в отношении земельных участков, работы по межеванию границ которых не завершены по состоянию на 01.03.2017 и сведения о границах которых не внесены в государственный кадастр недвижимости по состоянию на 01.04.2017. |
| 3. | При строительстве необходимо соблюдать отступы: - от постройки для содержания скота и птицы – 4 м; - от других построек – 1 м; - от стволов высокорослых деревьев – 4 м; - от среднерослых деревьев – 2 м; - от кустарников – 1 м. |
| 4. | Ограждение земельных участков со стороны улиц должно быть единообразным как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон улицы. |
| 5. | Допускается установка по границе земельного участка сплошного ограждения высотой не более 1,8 метра, а свыше – сетчатого или решетчатого ограждения высотой не более 1,2 м. При необходимости установки сплошного ограждения (искусственного или в виде густого кустарника) высотою более 1,8 метра (содержание пчел, иные причины) указанное ограждение не может превышать более 2,8 метров и должно отстоять от границы земельного участка не менее чем на 1,5 метра. |
| 6. | Мусороудаление следует проводить путем вывоза бытового мусора от площадок с контейнерами |
| 7. | Не допускается размещать со стороны улицы вспомогательные строения, за исключением гаражей. |
| 8. | Расстояние от надворного туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника водоснабжения (колодца) не менее 25м |
| 9. | В населенных пунктах допускается разведение пчелосемей на земельных участках, принадлежащих гражданам на праве собственности, постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, а также предоставленных гражданам по договорам аренды, при этом: - территория содержания пчел со сторон, граничащих с земельными участками, предоставленными другим гражданам для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, должна быть огорожена сплошным забором или густым кустарником, высотой не менее 2 метров; - расстояние от ульев с пчелиными семьями до границ частей земельного участка, огороженных забором или кустарником, должно составлять не менее 6 метров, до неогороженных границ – не менее 10 метров; - количество ульев на 100 кв.м. земельного участка - не более 6. |
| 10. | Для участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов спецназначения, действуют дополнительные регламенты в соответствии с настоящими Правилами. |
| 11. | Запрет на устройство открытых стоков от надворных хозяйственных построек для участков, расположенной в водоохраной зоне. |
| 12. | Для участков зоны, расположенных в границах водоохраной зоны действуют дополнительные регламенты в соответствии с настоящими Правилами. |
| 13. | На территории малоэтажной застройки на приусадебных участках запрещается строительство стоянок для грузового транспорта и транспорта для перевозки людей, находящегося в личной собственности, кроме автотранспорта грузоподъемностью менее 1,5 тонны. |
| 14. | Максимальное предельное количество голов домашних животных, разрешаемых содержать на территории одного домовладения равно: - КРС - 15 ед., - лошади - 15 ед., - свиньи - 15 ед., - кролики - 100 ед., - козы, овцы - 25 ед., - нутрии –15 ед., - птица - 200 ед. |
| 15. | Разведение и содержание домашних животных и птиц сверх максимального предельного количества голов, установленных органами местного самоуправления сельского поселения, и диких животных (волков, лосей, лисиц и др.) разрешается на территории зон сельскохозяйственного использования для сельскохозяйственного производства с установлением санитарно-защитных зон от территории жилых зон в зависимости от количества животных и птиц. |
| 16. | Запрещается размещение объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными и необходимых для обслуживания жилого дома (жилого помещения в многоквартирном жилом доме) на земельном участке, не находящемся в собственности или в пользовании у собственника или собственников жилого дома (жилого помещения в многоквартирном жилом доме). |
| 17. | Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок. |
| 18. | Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. |
| 19. | Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению. |
| 20. | Для всех основных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 16 м; - до конька скатной кровли - не более 18,4 м. - как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. |
| 21. | Для всех вспомогательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли - не более 4 м; - до конька скатной кровли - не более 4 м. - как исключение: шпили, башни, флагштоки - без ограничения. |
| 22. | Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается, |
| 23. | Ограничения, связанные с размещением оконных проемов, выходящих на соседние домовладения: - расстояния от окон жилых помещений до хозяйственных и прочих строений, расположенных на соседних участках, должно быть не менее 6 м |
| 24. | Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 метров |

Расстояния от помещений (сооружений) для содержания и разведения животных до объектов жилой застройки должно быть не менее, указанного в таблице 1.

Таблица.1. Расстояние от помещений для содержания животных до объектов жилой застройки

| Нормативный разрыв | Поголовье (шт), не более |
| --- | --- |
|  | свиньи | птица | КРС | кролики | овцы, козы | лошади | нутрии |
| 10 м | 5 | 30 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 20 м | 8 | 45 | 8 | 20 | 15 | 8 | 8 |
| 30 м | 10 | 60 | 10 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| 40 м | 15 | до 200 | 15 | до 100 | 25 | 15 | 15 |

Статья 29.  Градостроительный регламент. Общественно-деловая зона.

# ОДЗ. Зона общественно-деловой застройки.

Зона делового, общественного и коммерческого назначения выделена для обеспечения правовых условий использования и строительства объектов недвижимости с широким спектром административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих, учебных, медицинских, спортивных и коммерческих видов использования многофункционального назначения.

Основные виды разрешенного использования:

- административные здания, офисы, конторы различных организаций;

- пункты охраны общественного порядка, отделения милиции;

- суды, нотариальные конторы, другие юридические учреждения;

- банки, сберкассы;

- гостиницы;

- магазины товаров первой необходимости

- торговые центры, выставки товаров, в отдельно стоящих зданиях общей площадью до 5000 кв.м.;

- предприятия общественного питания (кафе, закусочные, столовые);

- детские дошкольные и общеобразовательные учреждения;

- спортивные физкультурно-оздоровительные объекты;

- предприятия общественного питания;

- почтовые отделения связи, телефонные и телеграфные станции;

- пожарные части, пожарные депо;

- дома культуры;

- библиотеки, архивы, информационные центры;

- компьютерные центры;

- музеи, выставочные залы;

- поликлиники, ФАПы;

- аптеки, аптечные пункты, оптики;

- предприятия бытового обслуживания, художественные мастерские, мастерские изделий народных промыслов;

- культовые объекты;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- парковки перед объектами административных, деловых и обслуживающих видов использования;

- гаражи, встроенные в объекты основного вида использования;

- жилищно-эксплуатационные и аварийно-диспетчерские службы;

- общественные туалеты.

Условно разрешенные виды использования:

- гаражи боксового типа;

- объекты автосервиса.

Параметры застройки:

1. Максимальный процент застройки - не более 50 % от площади земельного участка.

2. Процент озеленения территории – не менее 15 % от площади земельного участка.

3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств – не менее 35% от площади земельного участка.

4. Минимальные размеры земельного участка – 600 кв.м.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 1 м.

6. Предельное количество этажей – 3 этажа.

7. Максимальная высота – 18 м.

8. Границы земельных участков должны отстоять от красных линий улиц и проездов не менее чем на 1 метр.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

1. Минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов - 40 м.

3. Предельное количество этажей - 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки – 80 %.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0,5 м.

Статья 30.   Градостроительные регламенты. Производственная зона.

ПР  Зона промышленности (карьер) IV класса вредности.

Зона ПР выделена для обеспечения правовых условий формирования производственных предприятий IV класса. Допускаются некоторые коммерческие услуги, способствующие развитию производственной деятельности. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных требований.

Основные виды разрешенного использования:

- предприятия IV класса вредности различного профиля;

- производственные базы и складские помещения строительных и других предприятий, требующие большегрузного транспорта;

- объекты складского назначения различного профиля;

- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий;

- проектные, научно-исследовательские, конструкторские и изыскательские организации и лаборатории;

- опытно-производственные хозяйства;

- учебные, учебно-опытные и производственные хозяйства;

- научно-исследовательские учреждения;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- автостоянки для временного хранения грузовых автомобилей;

- гаражи и автостоянки для постоянного хранения грузовых автомобилей;

- пожарное депо;

- объекты пожарной охраны;

- офисы, конторы, административные службы;

- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала,    охраны  предприятий;

- отделения, участковые пункты милиции;

- общественные туалеты;

- зеленые насаждения.

Условно разрешенные виды использования:

- автозаправочные станции;

- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения, склады временного хранения утильсырья;

- профессионально-технические учебные заведения;

- поликлиники;

- отдельно стоящие объекты бытового обслуживания;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- предприятия общественного питания (кафе, столовая, буфеты), связанные с непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий;

- аптеки;

- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий;

- ветеринарные приемные пункты;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи.

Основные виды и параметры разрешенного использования  земельных участков  и объектов капитального строительства  (П):

1. Максимальный процент застройки –75% от площади земельного участка.

2. Процент озеленения территории – не менее 10% от площади земельного участка;

3. Территория санитарно-защитной зоны – максимально озеленяется (до 60%) с целью усиления ассимиляции и фильтрации воздушных масс и локального благоприятного влияния на климат. Применять породы зеленых насаждений, выполняющие функции фито-дренажа.

4. Площадь территорий, предназначенных для хранения транспортных средств – 15% от площади земельного участка.

5. Минимальные размеры земельного участка – 600 кв. м.

6. Предельное количество этажей – 3 этажей.

7. Максимальная высота – 40 м.

8. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 1 м.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

1. Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов – 40 м.

3. Предельное количество этажей – 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки – 80%.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Статья 31.  Градостроительные регламенты.  Зона инженерной и транспортной  инфраструктуры.

ИТ-1. Зона инженерной инфраструктуры.

Зона ИТ-1 выделена для обеспечения правовых условий использования участков источниками водоснабжения, площадок водопроводных сооружений, очистных сооружений, объектов электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения. Разрешается размещение зданий, сооружений и коммуникаций, связанных с эксплуатацией источников водоснабжения, объектов электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения по согласованию.

Основные виды разрешенного использования:

- головные объекты электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи;

- офисы, конторы, административные службы;

- гаражи, автостоянки, автопарковки для временного хранения автотранспорта;

- водозаборные сооружения;

- водопроводные очистные сооружения;

- аэрологические станции;

- метеостанции;

- насосные станции;

- канализационные очистные сооружения.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- зоны санитарной охраны;

- зеленые зоны;

- скверы, бульвары;

- защитные инженерные сооружения;

- иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций;

- парковки автомобильного транспорта;

Условно разрешенные виды использования:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов;

- землеройные и другие работы;

Параметры застройки:

1. Минимальная площадь земельного участка - 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов - 40 м.

3. Предельное количество этажей - 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки - 80%.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0,5 м.

Газораспределительные станции (далее - ГРС) и газонаполнительные станции (далее - ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными. (*)

Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород должно составлять не менее 50 метров, лиственных пород – не менее 20 метров.

СЗЗ от линий воздушных электропередач устанавливаются по обе стороны от проекции крайних фазных проводов ЛЭП до 20 кВ в 10 м; ЛЭП 35 кВ и 110 кВ – 15 м (санитарные разрывы в целях защиты населения от воздействия электрического поля).

Площадку очистных сооружений сточных вод следует располагать с подветренной стороны для ветров преобладающего в теплый период года направления по отношению к жилой застройке и населенному пункту ниже по течению водотока.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации должны быть:

| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/ сутки | Размеры земельных участков, не более, га |
| --- | --- |
|  | Очистных сооружений | Иловых площадок | Биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| До 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют:

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние, м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/ сутки |
| --- | --- |
|  | До 0,2 | 0,2 – 5,0 | 5,0 – 50,0 | 50,0 - 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

ИТ-2. Зона транспортной инфраструктуры.

Зона ИТ-2 выделена для обеспечения правовых условий использования участков под объектами при сооружениях внешнего транспорта и  категорированных автодорог федерального, регионального и межмуниципального значения с широким спектром деловых и обслуживающих функций, ориентированных на обеспечение высокого уровня комфорта перевозки пассажиров и грузов.

Основные виды разрешенного использования:

- автобусные парки;

- автовокзалы;

- парки грузового автомобильного транспорта;

- таксопарки, предоставление в аренду автомобили;

- порты, причалы, портовые сооружения;

- аэропорты;

- сооружения и коммуникации железнодорожного, автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта;

- авторемонтные и другие предприятия по обслуживанию транспортных средств;

- автозаправочные станции;

- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи

- офисы, конторы, административные службы;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС и т.д.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- сооружения для постоянного и временного хранения транспортных средств (в том числе – индивидуальные гаражи, гаражные сооружения);

- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых автомобилей;

- санитарно-защитные зоны;

- зеленые зоны;

- скверы, бульвары;

- защитные инженерные сооружения;

- общественные туалеты;

- иные вспомогательные объекты для обслуживания и эксплуатации строений, сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного и трубопроводного транспорта;

- парковки автомобильного транспорта;

Условно разрешенные виды использования:

- объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- гостиницы, кемпинги, мотели;

- магазины и рынки оптовой торговли;

- киоски, лоточная торговля, временные павильоны розничной торговли и обслуживания населения;

- предприятия общественного питания;

- аптеки;

- почтовые отделения, телефонные и телеграфные станции;

- мемориальные памятники и памятные знаки;

- общественные туалеты;

- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов;

- землеройные и другие работы;

Параметры застройки:

1. Максимальный процент застройки – не более 55 % от площади земельного участка.

2. Процент озеленения территории – не менее 10 % от площади земельного участка.

3. Площадь территорий, предназначенных для организации проездов и хранения транспортных средств – не менее 35% от площади земельного участка.

4. Минимальная площадь земельного участка – 600 м².

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 1 м.

6. Предельное количество этажей – 5 этажей.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

1. Минимальные размеры земельного участка - 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов - 40 м.

3. Предельное количество этажей - 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки - 80%.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта - 0,5 м.

Статья 32. Градостроительные регламенты. Зона сельскохозяйственного использования.

В состав зон сельскохозяйственного назначения  включаются:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашня, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначены для ведения сельского хозяйства, личного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий.

В соответствии с частью 6 ст. 36 Градостроительного Кодекса РФ Градостроительные Регламенты не устанавливаются для земель сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, а их использование определяется уполномоченными органами местного самоуправления, в соответствии с федеральными законами.

СХ-1. Зона сельскохозяйственных угодий.

Основные виды разрешенного использования:

- пашня;

- сенокосы;

- пастбища;

- залежи;

- многолетние насаждения;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- внутрихозяйственные дороги;

- огороды;

- древесно-кустарниковая растительность, предназначенная для защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений.

Условно разрешенные виды использования:

- временные стоянки автотранспорта и сельскохозяйственной техники;

- объекты инженерной инфраструктуры (ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.).

- вышки сотовой связи.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Минимальные размеры земельных участков – 0,1 га, максимальные

размеры земельных участков - 50,0 га (для образуемых земельных участков);

Предельное количество этажей - 2 этажа;

Максимальный процент застройки - 70%;

Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.

Для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

Минимальная площадь земельного участка - 4 кв.м. (для образуемых земельных участков);

Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.;

Предельное количество этажей – 1 этаж;

Максимальная высота объектов -70 м.;

Максимальный процент застройки - 80%.

Предельные размеры земельных участков, находящихся в фактическом пользовании не подлежат установлению.

# СХ-2. Зона объектов сельскохозяйственного назначения

Используется в целях ведения сельскохозяйственного производства и животноводства.

Основные виды разрешенного использования:

■    садоводство;

■    теплицы, оранжереи, парники;

■    пасеки;

■    животноводческие фермы различных специализаций;

■    птицефабрики;

■    фрукто и овощехранилища;

- базы крестьянских (фермерских) хозяйств;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.).

Вспомогательные виды разрешенного использования:

■   здания, строения и сооружения, необходимые для функционирования сельского

хозяйства;

■   цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых отходов;

■   цехи по переработке сельхозпродукции и продукции животноводства;

■   инженерные, транспортные и иные вспомогательные сооружения и устройства для  нужд сельского хозяйства;

■   ветлечебницы;

■  площадки для твердых бытовых отходов;

■  общественные туалеты;

■  защитные зеленые насаждения.

Условно разрешенные виды использования:

■    склады;

■    карьеры.

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Минимальные размеры земельных участков – 0,1 га, максимальные

размеры земельных участков - 70,0 га (для образуемых земельных участков);

Предельное количество этажей - 2 этажа;

Максимальный процент застройки - 70%;

Минимальные отступы от границ земельного участка – 1 м.

Для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

Минимальная площадь земельного участка - 4 кв.м. (для образуемых земельных участков);

Минимальные отступы от границ земельного участка - 0,5 м.;

Предельное количество этажей – 1 этаж;

Максимальная высота объектов -70 м.;

Максимальный процент застройки - 80%.

Предельные размеры земельных участков, находящихся в фактическом пользовании не подлежат установлению.

Архитектурно-строительные, санитарно-экологические требования:

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования. Плотность застройки площадок сельскохозяйственных предприятий должна быть не менее указанной в СНиП II-97-76.

Санитарный разрыв объектов сельскохозяйственного производства определяется минимальным расстоянием от источника вредного воздействия до границы жилой застройки, рекреационной зоны, зоны отдыха. Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физических факторов СНиП 2.07.01-89.

Теплицы и парники следует располагать, как правило, на южных или юго-восточных склонах, с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие требования:

- основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;

- при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.

Статья 33. Градостроительные регламенты. Зона рекреационного назначения.

РЗ Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения выделена для обеспечения правовых условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды на земельных участках озеленения и благоустройства в целях проведения досуга населения.

РЗ-1. Зеленые зоны

Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;

- лесные массивы;

- скверы, парки;

- набережные;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- регулируемая рубка леса;

- речные пассажирские павильоны, причалы, пристани;

- лодочные и спасательные станции;

- парковки и стоянки автомобильного транспорта;

- резервуары для хранения воды;

- водозаборы;

- общественные туалеты;

- площадки для твердых бытовых отходов;

- иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом.

Условно разрешенные виды использования:

- профилактории, санатории, дома отдыха;

- лагеря и базы отдыха;

Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: не подлежат установлению.

РЗ-2. Зона отдыха населения существующая/планируемая

Основные виды разрешенного использования:

- лесопарки;

- лесные массивы;

- скверы, парки;

- набережные;

- пляжи;

- игровые площадки;

- спортплощадки;

- танцплощадки, дискотеки;

- мемориальные комплексы, памятники, скульптуры;

- пункты оказания первой медицинской помощи;

- участковые пункты милиции;

- объекты пожарной охраны;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС и т.д.);

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- речные пассажирские павильоны, причалы, пристани;

- лодочные и спасательные станции;

- парковки и стоянки автомобильного транспорта;

- резервуары для хранения воды;

- водозаборы;

- общественные туалеты;

- площадки для твердых бытовых отходов;

- иные вспомогательные строения и сооружения для обслуживания территорий, предназначенных для отдыха, туризма, занятий спортом.

Условно разрешенные виды использования:

- профилактории, санатории, дома отдыха;

- лагеря и базы отдыха;

- гостиницы, дома приема гостей, центры обслуживания туристов, кемпинги, мотели;

- интернаты для престарелых;

- больницы, госпитали общего типа;

- зоопарки, зооуголки;

- площадки для выгула собак;

- предприятия общественного питания;

- музеи, выставочные залы, галереи.

Параметры застройки:

1. Минимальные размеры земельного участка – 150 кв. м.

2. Предельное количество этажей – 2 этажа.

3. Максимальный процент застройки – 40 %.

4. Максимальная высота – 15 м.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий –- 1 м.

6. Расстояние между границей территории жилой застройки и ближним краем паркового массива должно составлять не менее 15 метров.

7. Дорожную сеть зон рекреации (дороги, аллеи, тропы) следует трассировать по возможности с максимальным сохранением зеленых насаждений, минимальными уклонами в соответствии с направлениями основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

8. Покрытия площадок, дорожно-тропиночной сети в пределах зон рекреации следует применять из плиток, щебня и других прочных минеральных материалов, допуская применение асфальтового покрытия в исключительных случаях.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

1. Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов – 40 м.

3. Предельное количество этажей – 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки – 80%.

5. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 0,5 м.

Статья 34. Градостроительные регламенты. Зона специального назначения.

СП. Зона кладбищ:

Зона специального назначения выделена для обеспечения правовых условий использования участков кладбищ, мемориальных парков.

Основные виды разрешенного использования:

- действующие кладбища;

- кладбища, закрытые на период консервации;

- культовые объекты.

- киоски, временные торговые павильоны;

- объекты инженерной инфраструктуры (котельные, ГРП, ШРП, ТП, КНС, АТС, др.);

- хозяйственные постройки;

- административные здания.

Вспомогательные виды разрешенного использования:

- резервуары для хранения воды;

- объекты пожарной охраны;

- общественные туалеты;

- площадки для твердых бытовых отходов;

- парковки.

Условно разрешенные виды использования: не подлежат установлению.

Параметры застройки:

1. Минимальные размеры земельного участка – 1500 кв. м.,

2. Предельное количество этажей – 1 этаж.

3. Максимальная высота – 10 м.

4. Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения зданий – 1 м;

5. Максимальный процент застройки – 70%.

Параметры застройки для объектов инженерной инфраструктуры не являющихся линейными:

1. Минимальные размеры земельного участка – 4 кв. м.

2. Максимальная высота объектов – 40 м.

3. Предельное количество этажей – 1 этаж.

4. Максимальный процент застройки – 80%.

Минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения мест допустимого размещения объекта – 0,5 м.

### Статья 35. Описание ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим условиям.

1. Использование земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в пределах территориальных зон, определяется:

а) градостроительными регламентами, определенными статьями 27 - 31 применительно к соответствующим территориальным зонам, обозначенным на карте градостроительного зонирования с учетом ограничений, определенных настоящей статьей;

б) ограничениями, установленными законами, иными нормативными правовыми актами применительно к санитарно-защитным зонам, водоохранным зонам, иным зонам с особыми условиями использования (Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ; Федеральный закон от 14.03.1995 г.  № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. №  74, рег. № 10995; с изменениями от 10.04.2008).

2. Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположенных в санитарно-защитных зонах, водоохранных зонах, в зонах охраны объектов культурного наследия устанавливаются в соответствии с действующим законодательством.

3. Режим территории санитарно-защитной зоны.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать: объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства):

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека.

Автомагистраль, расположенная в санитарно-защитной зоне промышленного объекта и производства или прилегающая к санитарно-защитной зоне, не входит в ее размер, а выбросы автомагистрали учитываются в фоновом загрязнении при обосновании размера санитарно-защитной зоны.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны.

4. Водоохранные зоны выделяются в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон запрещается:

- проведение авиационно-химических работ;

- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и сорняками;

- использование навозных стоков для удобрения почв;

- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод;

- складирование навоза и мусора;

- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов;

- размещение дачных и садоводческих участков при ширине водоохранных зон менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов;

- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и садоводческих участков;

- проведение рубок главного пользования;

- осуществление без согласования с уполномоченными органами строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; добычу полезных ископаемых; производство землеройных, погрузочно-разгрузочных работ, в том числе на причалах не общего пользования;

- отведение площадей под вновь создаваемые кладбища на расстоянии менее 500 м от водного объекта;

- длительный отстой судов речного флота (свыше одного месяца) в акватории водных объектов, за исключением акваторий, отведенных специально для этих целей (затоны, базы ремонта флота);

- использование судов без документов, подтверждающих сдачу сточных и нефтесодержащих вод на специальные суда или объекты по сбору названных вод;

- размещение дачных и садово-огородных участков, установка сезонных и стационарных палаточных городков.

Дополнительные ограничения в пределах прибрежных защитных полос:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- выпас и устройство летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн.

Указанные ограничения распространяются на все водоохранные зоны.

5. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (от 26.04.2008 г. № 315), границы зон охраны объектов культурного наследия определяются проектом и утверждаются для каждого объекта индивидуально (постановлением правительства Липецкой   области), они имеют:

особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия; ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм; ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;  благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды; иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

- ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений; сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;  обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению; обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий; сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия; обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;  иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.

Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

- запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства; обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий; сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;  сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде; иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.».

Статья 2. Настоящие изменения вступают в силу со дня их официального обнародования.

Глава сельского поселения

Пятницкий сельсовет

Измалковского муниципального района

Липецкой области Российской Федерации                                   А.Н. Анисимов

с. Пятницкое

«28» октября 2016 года

№ 12-РСП